## Slide 1
ELECTRONICS 2025, 14, 3993
Triển khai tối ưu YOLOv3-Tiny cho nhận dạng ảnh và video thời gian thực trên FPGA
208 FPS · 2,55 W · Zynq-7020 giá khoảng 150 €
Riccardo Calì, Laura Falaschetti, Giorgio Biagetti
Università Politecnica delle Marche, Ancona, Ý

## Slide 2
BỐI CẢNH
Vì sao cần suy luận ngay trên drone
Calì, Falaschetti, Biagetti · Electronics 2025, 14, 3993
2 / 20
Độ trễ thấp
Quyết định tại chỗ, không chờ máy chủ phản hồi.
Mất mạng vẫn chạy
Tìm kiếm cứu nạn, nông nghiệp, vùng không có sóng.
Công suất, pin
GPU quá nặng, nóng và tốn pin cho drone nhỏ.
FPGA giá rẻ + mạng lượng tử hóa: hiệu năng trên mỗi watt tốt, linh hoạt hơn ASIC.
Notes: Drone bị giới hạn pin, khối lượng, tản nhiệt. Suy luận trên máy giảm độ trễ và không phụ thuộc đường truyền.

## Slide 3
KHOẢNG TRỐNG VÀ ĐÓNG GÓP
Ba khoảng trống, ba câu trả lời
Calì, Falaschetti, Biagetti · Electronics 2025, 14, 3993
3 / 20
Khoảng trống trong tài liệu | Đóng góp của bài báo
Phần lớn công trình nhắm FPGA cao cấp | Chạy trọn YOLOv3-Tiny trên Zynq-7020 giá thấp
Thiếu chuỗi công cụ từ huấn luyện đến triển khai | Quy trình đầu-cuối: Brevitas, FINN, driver tùy biến
Ít so sánh FPS/W có hệ thống | Đo công suất thật, so với Coral TPU và các FPGA khác
Trọng tâm là tối ưu cài đặt số (tài nguyên, tránh nghẽn pipeline), không phải kiến trúc mạng.

## Slide 4
CÔNG CỤ HIỆN CÓ
Vì sao chọn FINN
Calì, Falaschetti, Biagetti · Electronics 2025, 14, 3993
4 / 20
Công cụ | Đánh giá của tác giả cho Zynq-7000
FINN | Trưởng thành, có RTL tối ưu, dataflow streaming. Được chọn (v0.10)
Vitis AI | Đã ngừng hỗ trợ Zynq-7000; thiết bị đích trên 10 W, từ 300 $
NVDLA | Chỉ vài FPS với AlexNet ngay cả trên Kintex-7
NN2FPGA | Chỉ dùng HLS, chưa có minh chứng trên board nhỏ
fpgaConvNet | Tốn tài nguyên; tái cấu hình từng phần quá chậm

## Slide 5
NỀN TẢNG PHẦN CỨNG
Z-Turn Board V2 với Zynq XC7Z020
Calì, Falaschetti, Biagetti · Electronics 2025, 14, 3993
5 / 20
53,2K
LUT
140
BRAM (chứa trọng số)
220
DSP48 slice
2×A9
ARM 750 MHz (PS)
1 GiB DDR3, Gigabit Ethernet, micro-SD, HDMI. Giá board khoảng 150 €, công suất vài watt.

## Slide 6
QUY TRÌNH THIẾT KẾ
Từ PyTorch đến bitstream
Calì, Falaschetti, Biagetti · Electronics 2025, 14, 3993
6 / 20
1
QAT
Brevitas trên YOLOv5, VisDrone
2
QONNX
Xuất ONNX, tách lớp detect
3
Streamline
Bỏ float, Conv thành Im2Col + MatMul
4
Ánh xạ
MVU + SWG, một dataflow partition
5
Tối ưu
RTL/HLS, folding, FIFO, BRAM
6
Vivado
HLS, ghép IP, bitstream, PYNQ
Hoán vị trục và nhân tỉ lệ khử lượng tử giao cho CPU ARM trong driver.

## Slide 7
MÔ HÌNH
Thu gọn YOLOv3-Tiny cho FINN
Calì, Falaschetti, Biagetti · Electronics 2025, 14, 3993
7 / 20
Thay đổi | Lý do
Bỏ upsample và concat | FINN chưa hỗ trợ rẽ nhánh
Số kênh giảm 5 lần | Vừa bộ nhớ trong FPGA
Tách lớp detect | Chỉ là phép tỉ lệ, hợp với float trên PS
Một nhánh phát hiện | Hệ quả của bỏ nhánh rẽ
Lượng tử hóa
Lớp đầu và cuối: INT8. Các lớp còn lại: INT4 cho trọng số và kích hoạt.
Dữ liệu
VisDrone, lớp car. Ảnh 416×416, 300 epoch, batch 64.

## Slide 8
TỐI ƯU PHẦN CỨNG 1
RTL hay HLS cho từng lớp
Calì, Falaschetti, Biagetti · Electronics 2025, 14, 3993
8 / 20
Loại DSP | 4b×4b | 8b×8b
HLS | 1 MAC/DSP | 1 MAC/DSP
RTL DSP48E1 | 4 MAC/DSP | 2 MAC/DSP
RTL: đóng gói DSP
Nhiều MAC trong một chu kỳ DSP48E1; SWG RTL có parallel window.
HLS: dùng khi hết DSP
Kiểu LUT cho phép unfold thêm mà không vượt 220 DSP.
Trộn RTL và HLS theo từng lớp để dùng hết cả DSP lẫn LUT.

## Slide 9
TỐI ƯU PHẦN CỨNG 2
Folding, FIFO và lớp MaxPool nghẽn
Calì, Falaschetti, Biagetti · Electronics 2025, 14, 3993
9 / 20
Folding lặp
Bắt đầu SIMD = PE = 1, mở rộng lớp chậm nhất đến khi cân bằng chu kỳ.
FIFO giữa các lớp
Độ sâu tìm bằng mô phỏng RTL. Quá ngắn thì stall, quá dài thì phí BRAM.
StreamingMaxPool (HLS)
2,6×
570 000 chu kỳ thực tế so với 216 320 dự đoán. Làm thông lượng giảm 3,43 lần.

## Slide 10
SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN PL
Dùng gần hết mọi thứ trên chip
Calì, Falaschetti, Biagetti · Electronics 2025, 14, 3993
10 / 20
98,6%
BRAM: 138 / 140
92,7%
DSP: 204 / 220
78,2%
LUT: 41 605 / 53 200
LUT thực tế cao hơn ước tính 26 694 vì Vivado chuyển bớt BRAM sang LUT-RAM và các khối HLS dùng nhiều LUT hơn dự kiến.

## Slide 11
DRIVER KIỂU TPU
FPGA như bộ tăng tốc qua Ethernet
Calì, Falaschetti, Biagetti · Electronics 2025, 14, 3993
11 / 20
InferClient
Thu hình, tiền xử lý, gửi khung, hậu xử lý, hiển thị: bốn luồng song song.
WebSocket
JSON cho lệnh load_model, status. Nhị phân cho khung ảnh.
InferServer
Chạy trên ARM, gom lô đến 100 khung, đẩy qua DMA vào IP YOLOv3-Tiny.
Nạp mô hình động bằng tệp .fnn (bitstream, hwh, pkl, info json) và kiểm tra MD5.

## Slide 12
KẾT QUẢ: ĐỘ CHÍNH XÁC
mAP giảm mạnh do thu gọn mạng
Calì, Falaschetti, Biagetti · Electronics 2025, 14, 3993
12 / 20
Chỉ số | Gốc | Đã thu gọn
Precision | 67,06% | 48,16%
Recall | 38,44% | 17,16%
mAP@0.5 | 41,76% | 17,68%
Bỏ một nhánh phát hiện làm recall giảm một nửa.
Ảnh drone thực tế cho tỉ lệ phát hiện cao hơn nhiều (độ cao bay cố định thì kích thước xe ổn định).
Mục tiêu bài báo là tài nguyên và tốc độ, không phải độ chính xác.

## Slide 13
KẾT QUẢ: HIỆU NĂNG
Thông lượng tăng tuyến tính theo clock
Calì, Falaschetti, Biagetti · Electronics 2025, 14, 3993
13 / 20
Clock | Batch 1 | Batch 100
50 MHz | 43,9 FPS | 52,2 FPS
100 MHz | 86,5 FPS | 104,4 FPS
200 MHz | 164,8 FPS | 208,7 FPS
Dự tính và thực đo
Tại 100 MHz: ước tính 462 FPS, mô phỏng RTL 135 FPS, đo thực 104 FPS.
Độ trễ batch 1
6,07 ms ở 200 MHz.
Batch 100 lấp đầy pipeline, hơn batch 1 khoảng 17%. Driver Python làm FPS thực giảm 21–50%.

## Slide 14
KẾT QUẢ: CÔNG SUẤT
Đo thực trên cả board: 2,55 W
Calì, Falaschetti, Biagetti · Electronics 2025, 14, 3993
14 / 20
Clock | Công suất | FPS (b=100) | FPS/W
Rảnh | 1,90 W | - | -
50 MHz | 2,12 W | 52,2 | 24,6
100 MHz | 2,38 W | 104,4 | 43,9
200 MHz | 2,55 W | 208,7 | 81,9
1,9 W nằm ở PS và DDR; phần PL chỉ thêm 0,22–0,65 W.
Nhiệt độ die đo 53,1 °C, không tản nhiệt.
Tần số cao hiệu quả hơn vì công suất tĩnh của PS được chia cho nhiều khung hơn.

## Slide 15
SO SÁNH 1
Với Google Coral Edge TPU (batch 1)
Calì, Falaschetti, Biagetti · Electronics 2025, 14, 3993
15 / 20
Chỉ số | Coral 250 MHz | Coral 500 MHz | FPGA 100 MHz | FPGA 200 MHz
Độ trễ (ms) | 9,69 | 6,73 | 11,56 | 6,07
FPS | 103,2 | 148,7 | 86,5 | 164,8
Công suất (W) | 1,2 † | 2,4 † | 2,38 | 2,55
FPS/W | 86,0 | 62,0 | 36,3 | 64,5
† Công suất Coral lấy từ datasheet, không đo. Coral dùng mô hình FP32 rồi PTQ int8, không cùng mạng với FPGA.

## Slide 16
SO SÁNH 2
Với các triển khai FPGA khác
Calì, Falaschetti, Biagetti · Electronics 2025, 14, 3993
16 / 20
Công trình | Board | Bit | FPS | W | FPS/W
FINN-R | PYNQ-Z1 | 1W3A | 29,9 | 2,5 | 11,96
SATAY | VCU110 | 8W16A | 69,9 | 15,4 | 4,54
SATAY | VCU118 | 8W16A | 147,1 | 42,9 | 3,43
LPYOLO | Z7020 | 4W4A | 19,1 | 2,4 | 7,97
Bài báo này | Z7020 | 4W4A | 208,8 | 2,55 | 81,85
So với LPYOLO (cùng mạng, cùng chip): FPS gấp gần 10 lần nhờ folding cân bằng và dùng song song cả DSP lẫn LUT.

## Slide 17
HỆ THỐNG ĐẦU-CUỐI
Từ camera đến hộp bao: 30 FPS
Calì, Falaschetti, Biagetti · Electronics 2025, 14, 3993
17 / 20
30
FPS qua Ethernet có dây (LPYOLO: 18)
13 ms
độ trễ luồng tối đa, so với 130 ms qua WiFi
~12 ms
suy luận mỗi khung, driver FINN chuẩn, 200 MHz
Nút thắt nằm ở sao chép dữ liệu trong Python, không phải ở mạng trên FPGA. Video drone thực: hầu hết ô tô được phát hiện.

## Slide 18
NHẬN XÉT
Điểm mạnh và điểm cần thận trọng
Calì, Falaschetti, Biagetti · Electronics 2025, 14, 3993
18 / 20
Điểm mạnh
Quy trình đầu-cuối, mã nguồn công khai
Đo công suất thật, giải thích vì sao ước tính lệch
Thành thật về nút thắt MaxPool HLS và driver
Cần thận trọng
mAP 17,7% một lớp, mạng bị cắt nhiều
Công suất Coral lấy từ datasheet
Mức cải thiện nêu không nhất quán: 3–7×, 7–24×, 7,3×; Bảng 16 cho 6,8–24×
Notes: Nhận xét của người trình bày. Tính từ Bảng 16: 81,85/11,96=6,8; /7,97=10,3; /4,54=18,0; /3,43=23,9.

## Slide 19
KẾT LUẬN
FPGA giá rẻ chạy được thời gian thực
Calì, Falaschetti, Biagetti · Electronics 2025, 14, 3993
19 / 20
Đã đạt được
208 FPS ở 200 MHz với 2,55 W trên Zynq-7020
Tốc độ ngang Coral Edge TPU, linh hoạt hơn
Vượt các FPGA khác về FPS/W
Hướng tiếp theo
Driver C bare-metal: tiết kiệm trên 20% công suất
Mô hình lớn hơn, dùng bộ nhớ hiệu quả hơn
Mở rộng sang UAV và IoT

## Slide 20
Xin cảm ơn
Hỏi và đáp
Calì, R.; Falaschetti, L.; Biagetti, G. Electronics 2025, 14, 3993. doi:10.3390/electronics14203993